SECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

# ROBOTY ZIEMNE

CPV-45111000

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 Z GARAŻAMI               		I USŁUGAMI ZLOKALIZOWANY W WYSZKOWIE

PRZY UL.1-GO MAJA  -      DZIAŁKA NR 3555

INWESTOR: WYSZKOWSKIIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 				SPOŁECZNEGO W WYSZKOWIE

Marzec 2006 roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

ROBOTY ZIEMNE

CPV-45111000

1.WSTEP:

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 z garażami i usługami zlokalizowanego w Wyszkowie  przy ul.1-go Maja  działka nr 3555

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i realizacji wyżej wymienionych robót.

1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacja techniczną. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST WO.

2.0.MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- Humus zdjęty z terenu

- Grunty wydobyty z wykopów

- Grunt piaszczysty

- Piasek

3.0.SPRZĘT

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów ,prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego

- Koparka

- Spycharka

- Ładowarka

- Zagęszczarka wibracyjna

- Inny sprzęt  zaakceptowany przez Inwestora

4.0.TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia , kruszywo,gruz stosowane będą samochody  samowyładowcze –wywrotki.

Każdy środek  transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora.

5.0.WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Warunki ogólne:

Ogólne warunki wykonania i odbioru  robót podano w ST WO.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i po wyrażeniu zgody przez Inwestora .Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736,                   PN-B-06050.

Przed  przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu , planem wysokościowym, projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi  gruntu.

- Wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

- Oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp.,

- Przygotować  teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni,

- Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy i nasypy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały  czas trwania robót.

Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m  mniejszej od projektowanej , a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.

5.2. Odspojenie i odkład urobku.

Odspojenie  gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na:

- Bezpieczna odległość od przewodów wodociągowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli  energetycznych itp. Wprzypaku natrafienia na  urządzenia  nie oznaczone w dokumentacji projektowej ,należy miejsce to  zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

- Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach , w których projekt wskazuje  przebieg  innego uzbrojenia.Niezaleznie od powyższego , czasie użycia sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,

- Należy zainstalować bezpieczne zejścia,

- Należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu zależnej od rodzaju gruntu

5.3 Podłoże.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności o wytrzymałości  powyżej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób  mechaniczny należy wykonać  je do głbokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej , w zależności od użytego sprzętu , a następnie pogłębić  do głębokości  właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.

5.4.Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentów  i ścian fundamentowych obiektów  kubaturowych należy wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład  lub dowiezienie spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów  pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypkę należy prowadzić warstwami 25-35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95-1,0 . Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dodkonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gtuntowo- wodne.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano dokumentację geotechniczna stanowiącą integralną część dokumentacji  projektowej. Autor opracowania mgr inż. J.Miłosz PROGEO Warszawa ul.Saska 7d  w listopadzie 2004 roku.

Charakterystyka  geotechniczna podłoza:

Podłoże  projektowanego budynku stanowia:

- od poziomu 0,00  - 0,3 – 1,om grunty nasypowe oraz ziemia roślinna

- ponizej nasypów i humusu  zalega warstwa pisków JD=0,40 – 0,60  o zmiennej grubości warstwy na głębokości 1,2 –4,1 m

- Poniżej warstwy piasków do głębokości  co najmniej 6,0 m występują grunty spoiste  monolitowe., gliny piaszczyste w stanie plastycznym Jl=0,25 –0,35  warstwa .... oraz  twardoplastyczne Jl= 0,10-0,20  dla warstw głębszych.

Wodę gruntową w postaci sączeń  stwierdzono w warstwie piasku  oraz  stropowej  partii glin piaszczystych, poziom wody  ustabilizował się na głębokosci 2,2 –2,8 m  od powierzchni terenu, przy stanach wysokich poziom ten może być o ca 1,0 m wyższy.

## Posadowienie budynku

Budynek  należy posadowić możliwie jak  najwyżej na warstwie  piasków. W trakcie wykonywania robót  może zajść konieczność  obniżenia poziomu wody w związku z czym należy wykonać drenaż tymczasowy , nie wolno pompować wody bezpośrednio z wykopów gdyż  grozi to zniszczeniem naturalnej  struktury gruntu.

5.6.Wywozy i przywozy ziemi.

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku ,żwiru i brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.

5.7 Szerokość wykopu

Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.

nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić:

a/	pionowe w skałach litych

b/ 	o nachyleniu 2:2 w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych

c/	o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach małospoistych oraz rumoszach  zwietrzelinowych

gliniastych występujących w stanach zwartych i półzwartych,

d/	o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich

6.0 Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli  jakości podano w ST WO.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić , czy pod względem kształtu i wykonania  odpowiada on wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokładność wykonania  nie przekracza tolerancji podanych w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a/	wykonanie wykopu i podłoża,

b/	zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

c/	 stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji,

d/	wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co             20 cm,

e/	jakość gruntu przy zasypce,

f/	zagęszczenie,

g/	wykonanie korytowania.

7.0.OBMIAR ROBOT;

Jednostkami obmiaru są:

m3- dla wykonania  i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki  piskowo-żwirowej

m2-dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,

mb-dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów.

8.0.ODBIÓR ROBOT.

Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST WO.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać  zgodnie z normą PN-B-066050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość  wykonanego wykopu , korytowania.

Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu , plantowania, formowania  nasypów i skarp oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

9.0.PRZEPISY ZWIĄZANE.

### Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,ściśle  w zgodzie z Polskimi Normami  lub  odpowiednimi normami krajów UE lub  beneficjentów Programu ISOPA w zakresie  przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050		-Geotechnika .Roboty ziemne.Wymagania ogólne.

PN-B-10736		-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych

i kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02	-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-72/8932-01	-Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne.

BN-/8931-12		-Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-86/B-022480	-Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów.

BN-70/8931-05	-Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni  podatnych.

PN-66/B-06714	-Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.